## Slide 2: 第4章 运算方法与运算器
定点数的加减运算及实现
4.1
定点运算器的组成与结构
定点数的乘法运算及实现
4.2
定点数除法运算及实现
4.3
4.4
浮点运算及运算器
4.5
浮点运算器举例
4.6
本章小结

## Slide 3: 4.1 定点数的加减运算及实现
补码加减运算与运算器
机器数的移位运算
移码加减运算与判溢
十进制加法运算
一
二
三
四

## Slide 4: 一、补码加减运算与运算器
补码加减运算方法
补码加减运算的溢出判断
2
补码加减运算器的实现
3
1

## Slide 5: 1、补码加减运算方法
补码的加法运算公式：
  [X+Y]补 = [X]补 + [Y]补
证明：
[X]补 = 2n+1 + X （mod 2n+1）
[Y]补 = 2n+1 + Y （mod 2n+1）
[X]补 + [Y]补 = 2n+1 + X + 2n+1 + Y （mod 2n+1）
= 2n+1 + （X + Y） （mod 2n+1）
= [X+Y]补 （mod 2n+1）
补码的减法运算公式：
  [X-Y]补 =[X+（-Y）]补
  = [X]补 + [-Y]补

## Slide 6: 1、补码加减运算方法
补码的加减运算的公式是：
  [X+Y]补 = [X]补 + [Y]补
  [X-Y]补 = [X]补 + [-Y]补
特点：
  使用补码进行加减运算，符号位和数值位一样参加运算。
  补码的减法可以用加法来实现，任意两数之差的补码等于被减数的补码与减数相反数的补码之和 。
注意：该公式不适合任何其他机器数编码（原码、反码、移码）。

## Slide 7: 求补运算：[Y]补 → [-Y]补
求补规则：将[Y]补包括符号位在内每一位取反，末位加1。
若[Y]补 = Y0 ，Y1……Yn ，则：
若[Y]补 = Y0 .Y1……Yn ，则：
例： [X]补 =0.1101，则： [－X]补 = ？
[Y]补 =1.1101，则： [－Y]补 = ？
1.0011
0.0011

## Slide 8: 补码加减运算举例
例：已知X=+1011，Y=-0100，用补码计算X+Y和X-Y。
  写出补码：
  [X]补 =0,1011 [Y]补 =1,1100
  [-Y]补 =0,0100
  计算：
0,1011
＋ 1,1100
0,0111
  [X＋Y]补 = 0, 0111
0,1011
＋ 0,0100
0,1111
  [X－Y]补 = 0, 1111

## Slide 9: 2、补码加减运算的溢出判断
例：X=+1000，Y=+1001，求X+Y；
当运算结果超出机器数的表示范围时，称为溢出。计算机必须具备检测运算结果是否发生溢出的能力，否则会得到错误的结果。
对于加减运算，可能发生溢出的情况：同号（两数）相加，或者异号（两数）相减。
确定发生溢出的情况：
  正数相加，且结果符号位为1；
  负数相加，且结果符号位为0；
  正数－负数，且结果符号位为1；
  负数－正数，且结果符号位为0；

## Slide 10: 常用的判溢方法（补码加减运算）
正数相加，且结果符号位为1
=0：做加法； =1：做减法
（1）单符号位判溢方法
负数相加，且结果符号位为0
正数－负数，且结果符号位为1
负数－正数，且结果符号位为0
[X]补 = Xf X1……Xn
[Y]补 = Yf Y1……Yn
[X±Y]补 = Sf S1……Sn
V=1:溢出

## Slide 11: 常用的判溢方法（补码加减运算）
补码加减运算符号位及进位的真值表
 |  | Xf | Yf | C1 | Sf | Cf | V | 说明
加法 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无溢出
 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 正溢出
 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 负溢出
 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 无溢出
减法 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无溢出
 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 正溢出
 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 负溢出
 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 无溢出
符号位运算产生的进位
最高有效位运算产生的进位

## Slide 12: 常用的判溢方法（补码加减运算）
（2）进位判溢方法
  当最高有效位产生的进位和符号位产生的进位不同时，加减运算发生了溢出。
  V＝C1⊕Cf
例： X=+1000，Y=+1001，求X+Y；
[X]补 =0,1000 [Y]补 =0,1001
C1=1，Cf=0：溢出

## Slide 13: 常用的判溢方法（补码加减运算）
（3）双符号位判溢方法
  X和Y采用双符号位补码参加运算，正数的双符号位为00，负数的双符号位为11；当运算结果的两位符号Sf1 Sf2不同时（01或10），发生溢出。
V＝ Sf1 ⊕ Sf2 = Xf ⊕Yf ⊕Cf⊕ Sf
Sf1 Sf2=01，则正溢出；Sf1 Sf2=10，则负溢出。

## Slide 14: 双符号位判溢方法举例
例：用补码计算X+Y和X-Y
  （1）X=+1000，Y=+1001
  （2）X=-1000，Y=1001
Sf1 Sf2=01，正溢出
Sf1 Sf2=11，无溢出
Sf1 Sf2=00，无溢出
Sf1 Sf2=10，负溢出

## Slide 15: 3、补码加减运算器

## Slide 16: 3、补码加减运算器的实现
核心部件：一个普通的二进制并行加法器。
A：累加器，存放[X]补；B：寄存器，存放[Y]补；
取反电路:
ADD/SUB =0时，补码加法器，将B寄存器直接送入并行加法器;
ADD/SUB =1时，补码减法器，将B取反送入并行加法器，同时，并行加法器的最低位产生进位，即B取反加1，此时并行加法器的运算相当于[A]补加[-B]补 ，完成减法运算。

## Slide 17: 二、机器数的移位运算
二进制数据（真值）每相对于小数点左移一位，相当于乘以2；每相对于小数点右移一位，相当于除以2。
计算机中的移位运算分为：
  1、逻辑移位：将移位的数据视为无符号数据，各数据位在位置上发生了变化，导致无符号数据的数值（无正负）放大或缩小。
  2、算术移位：将移位的数据视为带符号数据（机器数）。算术移位的结果，在数值的绝对值上进行放大或缩小，同时，符号位必须要保持不变。
  3、循环移位：所有的数据位在自身范围内进行左移或者右移，左移时最高位移入最低位，右移时最低位移入最高位。

## Slide 18: 补码的算术移位
算术左移：符号位不变，高位移出，低位补0。
  为保证补码算术左移时不发生溢出，移位的数据最高有效位必须与符号位相同。
  在不发生溢出的前提下，用硬件实现补码的算术左移时，直接将数据最高有效位移入符号位，不会改变机器数的符号。
算术右移：符号位不变，低位移出，高位正数补0，负数补1，即高位补符号位。

## Slide 19: 补码的算术移位举例
例：设X＝0.1001,Y＝－0.0101，求
  [X]补＝ ？
  [2X]补＝ ？
  [X/2]补＝？
  [Y]补＝ ？
  [2Y]补＝ ？
  [Y/2]补＝？
0.1001
1.0010（溢出）
0.0100
1.1011
1.0110
1.1101

## Slide 20: 三、移码加减运算与判溢
移码和移码计算
[X]移 =2n+X [Y]移 =2n+Y -2n≤X≤2n-1
[X]移 + [Y]移 =2n+X+2n+Y= 2n+（2n +X+Y）
= 2n + [ X+Y]移
[X]移 + [-Y]移 = 2n + [ X-Y]移
移码和补码混合计算
[Y]补 =2n+1+Y （mod 2n+1）
[X]移 + [Y]补 = [ X+Y]移
结果符号位取反

## Slide 21: 三、移码加减运算与判溢
移码运算结果判溢：双符号位
  [X]移的最高符号位恒为0
  [Y]补采用双符号位
移码运算结果溢出的判断条件是：
  结果的最高符号位Sf1=1时溢出，Sf1=0时结果正确。
    Sf1 Sf2=10时，结果正溢出；
    Sf1 Sf2=11时，结果负溢出。
  移码运算用于浮点数的阶码；
  当阶码运算结果正溢出时，浮点数上溢；
  当阶码运算结果负溢出时，浮点数下溢，当作机器零处理。

## Slide 22: 四、十进制加法运算
十进制加法器实现：二进制加法器+校正电路
当相加的两数之和S>9时，加6校正；当S≤9时，结果正确，不需校正。
对于8421 BCD码，校正条件为：
  S8’S4’S2’S1’≥1010
  或C=1

## Slide 23: 四、十进制加法运算
P= S8’S4’ + S8’S2’ + C
校正条件的逻辑式：

## Slide 24: 4.2 定点数的乘法运算及实现
由于计算机的软硬件在逻辑上具有一定的等价性，因此实现乘除法运算，可以有三种方式：
Ⅰ.用软件实现。
  硬件上：设计简单，没有乘法器和除法器。
  指令系统：没有乘除指令，但有加/减法和移位指令
  实现：乘除运算通过编制一段子程序来实现
  算法：程序中运用串行乘除运算算法，循环累加、右移指令→乘法，循环减、左移指令→除法。
  运算速度：较慢。
  适用场合：早期的单片机。

## Slide 25: 4.2 定点数的乘法运算及实现
Ⅱ.用硬件乘法器和除法器实现。
  硬件上：设置有并行加法器、移位器和若干循环、计数控制逻辑电路搭成的串行乘除法器。
  指令系统：具有乘除法指令。
  实现：乘除运算通过微程序一级（硬件＋微程序）来实现。
  算法：在微程序中依据串行乘除运算算法，循环累加、右移指令→乘法，循环减、左移指令→除法。
  运算速度：有所提高，但硬件设计也相对复杂。
  适用场合：低性能CPU。

## Slide 26: 4.2 定点数的乘法运算及实现
Ⅲ.用高速的阵列乘法器和阵列除法器来实现。
  硬件上：设置有专用的、并行运算的阵列乘法器和阵列除法器。
  指令系统：具有乘除法指令。
  实现：完全通过硬件来实现。
  算法：并行乘/除法。
  运算速度：很快，但硬件设计相当复杂。
  适用场合：高性能CPU。

## Slide 27: 乘除法运算的3种实现方法
对比 | 软件实现 | 串行乘除法器 | 并行乘除法器
运算器硬件 | 只有加减法器和移位器 | 有乘法器和除法器 | 并行乘、除法器
乘除指令 | 无，但有加减法指令和移位指令 | 有 | 有
实现方法 | 使用子程序实现 | 硬件＋微程序 | 硬件
工作原理 | 串行乘除法算法 | 串行算法 | 并行算法
运算速度 | 慢 | 较慢 | 快
适用场合 | 早期单片机 | 低性能单片机 | 高性能CPU

## Slide 28: 4.2 定点数的乘法运算及实现
原码乘法及实现
补码乘法及实现
阵列乘法器
一
二
三
串行乘法算法

## Slide 29: 一、原码乘法及实现
原码一位乘法算法
手工乘法算法
原码乘法的硬件实现
1
2
3

## Slide 30: 1、手工乘法算法
手工计算1011×1101，步骤：
手工算法：
  对应每一位乘数求得1项位积
  将位积逐位左移
  将所有的位积一次相加，得到最后的乘积
在计算机上能否实现？如何实现？

## Slide 31: 改造手工算法适合计算机硬件实现：
手工算法
机器算法
将所有位积一次相加
部分积
位积左移
部分积右移
位积逐次累加
即：累加，右移，构成循环

## Slide 32: 2、原码一位乘法算法：累加、右移
假设[X]原=XS X1 X2 ……Xn ， [Y]原=YS Y1 Y2 ……Yn ， P=X·Y，PS是积的符号：
① 符号位单独处理 Ps=Xs ⊕ Ys
② 绝对值进行数值运算 |P|=|X|*|Y|
③ 初始部分积为0，Yi=1，部分积加|X|，Yi=0，部分积加0，累加结果右移一位，得新部分积。
④ 累加右移n次，即i=n，n-1，…，2，1

## Slide 33: 举例
例如：X=+1011，Y=-1101，用原码一位乘法计算P=X·Y。
[X]原=0，1011
[Y]原=1，1101
Ps=Xs⊕Ys
=0⊕1=1
|P| = |X|·|Y|
[P]原=1，10001111

## Slide 34: 3、原码乘法的硬件实现：加法器、移位器
控制逻辑电路

## Slide 35: 3、原码乘法的硬件实现
A：累加寄存器
B：被乘数寄存器
Q：乘数寄存器
初始：
A=0
B=|X|
Q=|Y|
计数器=n
结果：
A=乘积高位
B =|X|
Q=乘积低位
计数器=0
累加、右移n次
A、Q：右移寄存器

## Slide 36: 1011×1101
00000
1101
0 0 0 0 0
1 1 0 1
为各寄存器赋初值
0 1 0 1 1

## Slide 37: 第一次求部分积
00000
1101
0 0 0 0 0
1 1 0 1
0 1 0 1 1
0 1 0 1 1
01011
1101
加运算：＋|X|

## Slide 38: 第一次求部分积
00000
1101
0 1 0 1 1
1 1 0 1
0 1 0 1 1
0 0 1 0 1
1 1 1 0
01011
1101
右移1位
00101
1110

## Slide 39: 第二次求部分积
00000
1101
0 0 1 0 1
1 1 1 0
0 1 0 1 1
0 0 1 0 1
1 1 1 0
01011
1101
加运算：＋0
00101
1110
00101
1110

## Slide 40: 第二次求部分积
00000
1101
0 0 1 0 1
1 1 1 0
0 1 0 1 1
0 0 0 1 0
1 1 1 1
01011
1101
右移1位
00101
1110
00101
1110
00010
1111

## Slide 41: 第三次求部分积
00000
1101
0 0 0 1 0
1 1 1 1
0 1 0 1 1
0 1 1 0 1
01011
1101
加运算：＋|X|
00101
1110
00101
1110
00010
1111
01101
1111

## Slide 42: 第三次求部分积
00000
1101
0 1 1 0 1
1 1 1 1
0 1 0 1 1
0 0 1 1 0
1 1 1 1
01011
1101
右移1位
00101
1110
00101
1110
00010
1111
01101
1111
00110
1111

## Slide 43: 第四次求部分积
00000
1101
0 0 1 1 0
1 1 1 1
0 1 0 1 1
1 0 0 0 1
01011
1101
加运算：＋|X|
00101
1110
00101
1110
00010
1111
01101
1111
00110
1111
10001
1111

## Slide 44: 第四次求部分积
00000
1101
1 0 0 0 1
1 1 1 1
0 1 0 1 1
0 1 0 0 0
1 1 1 1
01011
1101
右移1位
00101
1110
00101
1110
00010
1111
01101
1111
00110
1111
01000
1111
低位积
高位积
符号位异或
结果为：1,10001111

## Slide 45: 原码一位乘法流程 ：

## Slide 46: 二、补码乘法及实现
1、补码乘法算法
（1）补码一位乘法——校正法
（2）补码一位乘法——Booth算法
2、补码乘法的硬件实现

## Slide 47: （1）补码一位乘法——校正法
假设[X]补 = X0 .X1……Xn ，
[Y]补 = Y0 .Y1……Yn ，
则有：
[X·Y]补 = [X]补·（0.Y1……Yn）+ Y0·[-X]补
证明如下：

## Slide 48: （1）补码一位乘法——校正法
当被乘数X的符号任意，Y为正数时：根据补码定义有：
  [X]补 =2 + X = 2n+1+ X （mod 2）
  [Y]补 =Y 则：
  [X]补·[Y]补 =（2n+1+ X）·Y = 2n+1·Y + X·Y
  = 2 n+1·（0 .Y1……Yn）+ X·Y
  = 2·（Y1……Yn）+ X·Y = 2 + X·Y （mod 2）
  = [X·Y]补
即：Y >0 时，
  [X·Y]补 = [X]补·[Y]补=[X]补·（0.Y1……Yn）

## Slide 49: （1）补码一位乘法——校正法
当被乘数X的符号任意，Y为负数时：
  [Y]补 = 2 + Y = 1 .Y1……Yn则：
  Y = [Y]补 – 2 = 0.Y1……Yn -1
  [X·Y]补 = [ X·0.Y1……Yn –X] 补
  = [ X·0.Y1……Yn ] 补 +[–X] 补
  因为0.Y1……Yn >0，所以：
  [ X·0.Y1……Yn ] 补 =[X]补·（0.Y1……Yn）
所以：Y<0时，
  [X·Y]补 =[X]补·（0.Y1……Yn）+ [-X]补

## Slide 50
X=+0.1011，Y=-0.1101，用补码一位乘法的校正法计算P=X·Y。
[X]补=00.1011
[Y]补=11.0011
[-X]补=11.0101
[X·Y]补 = 1.0111 0001
X·Y = -0.1000 1111
校正法举例1

## Slide 51: 校正法举例2
计算结果：
[X*Y]补=0.10001111
设X=-0.1101 Y=-0.1011,即：
[X]补=11.0011
[Y]补=11.0101
[-X]补=0.1101
求[X*Y]补

## Slide 52: （2）补码一位乘法——Booth算法
做出如下推导 ：
[X·Y]补 = [X]补·（0.Y1……Yn）+ Y0·[-X]补
= [X]补·（Y1·2-1 + Y2·2-2 + ……+ Yn·2-n -Y0）
= [X]补·[Y1·（20 - 2-1）+ Y2·（2-1 - 2-2）+ ……+ Yn·（2-n+1 - 2-n）-Y0·20]
= [X]补·[Y1·20 - Y1·2-1 + Y2·2-1 - Y2·2-2 + ……+ Yn·2-n+1 - Yn·2-n -Y0·20]
= [X]补·[（Y1-Y0）·20 +（Y2- Y1）·2-1 +（Y3- Y2）·2-2 + ……+ （Yn- Yn-1）·2-n+1 - Yn·2-n]
= [X]补·[（Y1-Y0）·20 +（Y2- Y1）·2-1 +（Y3- Y2）·2-2 + ……+ （Yn- Yn-1）·2-n+1 +（Yn+1 - Yn）·2-n]
= [X]补·（a0·20 + a1·2-1 + a2·2-2 + ……+ an-1·2-n+1 + an·2-n）
其中，将乘数Y的补码在最末位添加一位附加位Yn+1（初始为0），ai= Yi+1- Yi ，i=0，1，……，n-1，n。
0

## Slide 53: Booth算法的运算规则
假设[Y]补 = Y0 .Y1……Yn
被乘数X和乘数Y均以补码的形式参加乘法运算，运算的结果是积的补码。
部分积和被乘数X采用双符号位，乘数Y采用单符号位。
初始部分积为0；运算前，在乘数Y的补码末位后添加一位附加位Yn+1，初始为0。
根据YnYn+1的值，按照表4.3进行累加右移操作，右移时遵循补码的移位规则。
累加n+1次，右移n次，即最后一次不右移。
Yn | Yn+1 | 操作
0 | 0 | +0，右移一位
0 | 1 | +[X]补，右移一位
1 | 0 | +[-X]补，右移一位
1 | 1 | +0，右移一位

## Slide 54: Booth算法举例
[X·Y]补 = 1.0111 0001
X·Y = -0.1000 1111
X=+0.1011，Y=-0.1101，用补码一位乘法的Booth算法计算P=X·Y。
[X]补=00.1011
[Y]补=11.0011
[-X]补=11.0101

## Slide 55: 2、补码乘法的硬件实现
Booth乘法的硬件实现

## Slide 56
控制逻辑电路
补码乘法的Booth算法流程

## Slide 57: 三、阵列乘法器
原理类似于二进制手工算法
  位积的每一位XiYj用一个与门产生。
  每一次的累加都用单独一组FA实现。
  本次累加的FA之间的进位，送至下一次再累加。

## Slide 58: 绝对值阵列乘法器

## Slide 59: 举例：1101×1011
1
1
0
1
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
1
1
0
1
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1

## Slide 60: 补码阵列乘法器
补码
绝对值
阵列乘法器
积的补码

## Slide 61: 补码→绝对值电路
输入： [X]补=X0’ X1’ X2’…… Xn’
得到： |X|=X1 X2…… Xn
xor
and
or

## Slide 62: 绝对值→补码电路
输入：|X|=X1’ X2’…… Xn’，符号位X0’
X＜0 ： X0’ =1， X≥0： X0’ =0
得到：[X]补=X0’ X1 X2…… Xn
xor
and
or

## Slide 63: 4.3 定点数除法运算及实现
原码除法及实现
补码除法及实现
阵列除法器
一
二
三
串行乘法算法

## Slide 64: 一、原码除法及实现
1
手工除法算法
2
原码恢复余数算法
3
原码不恢复余数算法
4
原码除法的硬件实现

## Slide 65: 1、手工除法算法
X=+0.1011，Y=-0.1101
X÷Y
手工除法：
  判断被除数是否大于除数，决定商0/1。
  若商1，则减除数，再添加一位数或者0
  若商0，则直接添加一位数或者0

## Slide 66: 改进手工算法→适合机器运算：
计算机通过做减法测试来实现判断：结果大于等于0，表明够减，商1；结果小于0，表明不够减，商0。
计算机将余数左移一位，再直接与不右移的除数相减。
即：减（+除数相反数的补码）
左移，构成循环

## Slide 67: 2、原码恢复余数算法
假设[X]原=XS .X1 X2 ……Xn ，[Y]原=YS .Y1 Y2 ……Yn ，Q是X÷Y的商，QS是商的符号，R是X÷Y的余数，RS是余数的符号
原码除法运算的规则是：
（1）QS = XS ⊕YS ，RS = XS，|Q| = |X|÷|Y|-|R|÷|Y|
（2）余数和被除数、除数均采用双附加符号位；初始余数为|X|。

## Slide 68: 2、原码恢复余数算法
（3）每次用余数减去|Y|（通过加上[-|Y|]补来实现），若结果的符号位为0，则够减，上商1，余数左移一位；若结果的符号位为1，则不够减，上商0，先加|Y|恢复余数，然后余数左移一位。
（4）循环操作步骤3，共做n+1次，最后一次不左移，但若最后一次上商0，则必须+|Y|恢复余数；若为定点小数除法，余数则为最后计算得到的余数右移n位的值。

## Slide 69: 2、原码恢复余数算法
Ri≥0
商1
余数左移1位
减除数
Ri+1
Ri＜0
商0
+|Y|恢复余数
减除数
Ri+1
余数左移1位

## Slide 70: 举例1
得[Q]原=1.1101
[R]原=0.00000111
X=+0.1011，Y=-0.1101
用原码恢复余数算法计算X÷Y。
[X]原=0.1011
[Y]原=1.1101
|X|=0.1011 |Y|=0.1101
[-|Y|]补=11.0011
QS = XS ⊕YS = 1 RS = 0

## Slide 71: 3、原码不恢复余数算法
又称为加减交替法：当不够减时，不恢复余数，用加上除数（+|Y|）的办法来继续求下一位商，其他操作不变。
加减交替法的规则如下：
  余数为正时，商上1，求下一位商的办法，是余数左移一位，再减去除数；
  当余数为负时，商上0，求下一位商的办法，是余数左移一位，再加上除数。
  若最后一次上商为0，而又需得到正确余数，则在这最后一次仍需恢复余数。

## Slide 72: 3、原码不恢复余数算法
Ri≥0
商1
余数左移1位
减除数
Ri+1
Ri＜0
商0
+|Y|恢复余数
减除数
Ri+1
余数左移1位
Ri＋1=2Ri－|Y|
Ri+1=2（Ri+|Y|）－|Y|=2Ri+2|Y|－|Y|=2Ri+|Y|
Ri＜0
商0
加除数
Ri+1
余数左移1位

## Slide 73: 举例2
X=+0.1011，Y=-0.1101，用原码不恢复余数算法计算X÷Y。
[X]原=0.1011
[Y]原=1.1101
|X|=0.1011 |Y|=0.1101
[-|Y|]补=11.0011
QS = XS ⊕YS = 1 RS = 0
[Q]原=1.1101
[R]原=0.00000111

## Slide 74: 4、原码除法的硬件实现
控制电路逻辑

## Slide 75: 4、原码除法的硬件实现
A：累加寄存器
B：除数寄存器
Q：商寄存器
初始：
A=|X|
B=|Y|
Q=0
计数器=n+1
结果：
A=余数低位
B =|Y|
Q=商
计数器=0
加减、商n+1次
A、Q：左移寄存器
左移n次

## Slide 76: 原码不恢复余数除法流程
4、原码除法的硬件实现

## Slide 77: 二、补码除法及实现
1、补码除法算法
补码不恢复余数除法的规则。假设[X]补=XS .X1 X2 ……Xn ，[Y]补=YS .Y1 Y2 ……Yn ，Q是X÷Y的商，R是余数，则补码除法运算的规则是：
  X和Y以补码形式参加除法运算，商也以补码的形式产生。余数和被除数、除数均采用双符号位。
  当[X]补与[Y]补同号时，第一次做[X]补+[-Y]补操作，当异号时，第一次做[X]补+[Y]补操作，得到第一次的部分余数[R0]补。

## Slide 78: 二、补码除法及实现
  补码除法运算的规则是：
  当[Ri]补与[Y]补同号时，上商1，然后余数先左移一位，加[-Y]补得到新余数[Ri+1]补；当[Ri]补与[Y]补异号时，上商0，余数左移一位，加[Y]补得到新余数[Ri+1]补。
  循环操作步骤③，共做n次，得到1位商符和（n-1）位商的补码数值位，最末位采用恒置“1”法。
[X]补与[Y]补 | 商符 | 第一次操作 | [Ri]补与[Y]补 | 上商 |  | 下一步操作
 |  |  |  | 真值 | 补码 | 
同号 | 0 | 减法 [X]补+[-Y]补 | 同号（够减） | 1 | 1 | 余数左移一位，+[-Y]补
 |  |  | 异号（不够减） | 0 | 0 | 余数左移一位，+[Y]补
异号 | 1 | 加法 [X]补+[Y]补 | 同号（不够减） | 0 | 1 | 余数左移一位，+[-Y]补
 |  |  | 异号（够减） | 1 | 0 | 余数左移一位，+[Y]补

## Slide 79: 二、补码除法及实现
第二种方法的运算规则为：
  X和Y以补码形式参加除法运算，商也以补码的形式产生。余数和被除数、除数均采用双符号位。部分余数初始为[X]补，即[R0]补=[X]补。
  当[Ri]补与[Y]补同号时，上商1，然后余数先左移一位，加[-Y]补得到新余数[Ri+1]补；当[Ri]补与[Y]补异号时，上商0，余数左移一位，加[-Y]补得到新余数[Ri+1]补。
  循环操作步骤②，共做n次，得到1位商符和（n-1）位商的补码数值位，最末位采用恒置“1”法。

## Slide 80: 二、补码除法及实现
X=+0.1011，Y=-0.1101，用补码不恢复余数算法计算X÷Y。
[X]补=00.1011 [Y]补=11.0011 [-Y]补=00.1101
第一种方法：
得[Q]补=1.0011 Q=-0.1101

## Slide 81: 二、补码除法及实现
第二种方法：
Q的符号取反，得[Q]补=1.0011。

## Slide 82: 二、补码除法及实现
控制电路逻辑
补码不恢复余数除法的电路框图（第二种方法）

## Slide 83: 二、补码除法及实现
补码不恢复余数除法流程

## Slide 84: 三、阵列除法器

## Slide 85: 三、阵列除法器
定点整数：
  被除数X=X1X2X3X4X5X6
  除数Y=Y1Y2Y3
  商Q=Q1Q2Q3（Q0=0）
  R= R4 R5 R6
定点小数
  X=0.X1X2X3X4X5X6
  除数Y= 0. Y1Y2Y3
  商Q=0.Q1Q2Q3（Q0=0）
  R=0.000 R4 R5 R6

## Slide 86: 三、阵列除法器
可控加减单元CAS
构成的基本部件：可控加减单元CAS
算法：加减交替算法
P=1做减法；P=0做加法

## Slide 87: 三、阵列除法器
C=0：有借位，商0，下一次做加法，P=0
C=1：没有借位，商1，下一次做减法，P=1

## Slide 88: 举例：0.101000÷0.110
1 0 1
0
0
0
0 1 1 0
0 1 1 0
0 1 1 0
0 1 1 0
1 1 1
0 1
1 0 0
1 0
1 0
0 1 0
0 1
1 1 0

## Slide 89: 4.4 定点运算器的组成与结构
定点运算器的组成
定点运算器的内部总线结构与通路
标志寄存器
一
二
三

## Slide 90: 一、定点运算器的组成
基本组成包括：
  算术逻辑运算单元ALU：核心部件，实现算术运算和逻辑运算
  暂存器：用来存放参与计算的数据及运算结果，它只对硬件设计者可见，即只被控制器硬件逻辑控制或微程序所访问
  通用寄存器堆：用于存放程序中用到的数据，它可以被软件设计者所访问。
  内部总线：用于连接各个部件的信息通道。
  其他可选电路

## Slide 91: 一、定点运算器的组成
设计定点运算器，如何确定各部件的功能和组织方式是关键，这取决于以下几个方面：
  指令系统
  机器字长
  机器数及其运算原理
  体系结构

## Slide 92: 二、定点运算器的总线结构
1、单总线结构
  单总线运算器的结构形式1：ALU+2个暂存器
如何完成运算操作：
（Ri）θ（Rj）→Rk？

## Slide 93: 单总线运算器的结构形式1— 数据通路
序号 | 操作 | 发送的信号
1 | （Ri）→LA； | Ri→IB，IB→LA
2 | （Rj）→LB； | Ri→IB，IB→LB
3 | ALU运算，结果→Rk | C_OP(θ)，ALU→IB， IB→Ri
（Ri）θ（Rj）→Rk：需要3步

## Slide 94: 二、定点运算器的总线结构
  单总线运算器的结构形式2 ：ALU+2个暂存器
如何完成运算操作：
（Ri）θ（Rj）→Rk？

## Slide 95: 单总线运算器的结构形式2— 数据通路
序号 | 操作 | 发送的信号
1 | （Ri）→LA | Ri→IB，IB→LA
2 | （Rj）→IB， ALU运算，结果→LC | Ri→IB，C_OP(θ)，ALU→LC
3 | （LC）→Rk | LC→IB， IB→Ri
（Ri）θ（Rj）→Rk：需要3步

## Slide 96: 二、定点运算器的总线结构
2、双总线结构
  双总线运算器的结构形式1：ALU+1个暂存器
如何完成运算操作：
（Ri）θ（Rj）→Rk？

## Slide 97: 双总线运算器的结构形式1— 数据通路
序号 | 操作 | 发送的信号
1 | （Ri）→IB1，（Rj）→ IB2，ALU运算，结果→LC； | Ri→IB1，Ri→IB2， C_OP(θ)，ALU→LC
2 | （LC）→Rk | LC→IB1， IB1→Ri
（Ri）θ（Rj）→Rk：需要2步

## Slide 98: 二、定点运算器的总线结构
  双总线运算器的结构形式2 ：ALU+1个暂存器
如何完成运算操作：
（Ri）θ（Rj）→Rk？

## Slide 99: 双总线运算器的结构形式2— 数据通路
序号 | 操作 | 发送的信号
1 | （Ri）→LA | Ri→IB1，IB1→LA
2 | （Rj）→ IB2，ALU运算，IB1→Rk； | Ri→ IB2，C_OP(θ)， ALU→IB1， IB1→Ri
（Ri）θ（Rj）→Rk：需要2步

## Slide 100: 二、定点运算器的总线结构
3、三总线结构
如何完成运算操作：
（Ri）θ（Rj）→Rk？

## Slide 101: 三总线运算器的结构形式— 数据通路
序号 | 操作 | 发送的信号
1 | (Ri)→IB1, (Rj)→IB2, ALU运算, IB3→Rk； | Ri→IB1, Ri→IB2, C_OP(θ),ALU→IB3, IB3→Ri
（Ri）θ（Rj）→Rk：需要1步
总结：分析数据通路的基本的原则：
在一个CPU周期（一步）内，某条总线上的数据必须是唯一的，且不能保留（至下一个CPU周期）。

## Slide 102: 三、标志寄存器
标志寄存器：又称为状态寄存器。
  用来保存ALU操作结果的某些状态。
  不同CPU，标志寄存器中包含的标志也不尽相同。
最基本的5种运算结果标志：
  ①ZF：结果为零标志，
    运算结果为全0，ZF置1
    运算结果不全为0， ZF置0。

## Slide 103: 三、标志寄存器
最基本的5种运算结果标志：
  ②CF：进位/借位标志位，CF标志只对无符号数运算有意义
    加法运算时：C=1则CF置1（表示有进位），否则置0；
    减法运算时：C=0则CF置1（表示不够减，有借位），否则置0。
最高位的进位

## Slide 104: 三、标志寄存器
最基本的5种运算结果标志：
  ③OF：溢出标志，反映有符号数加减运算所得结果是否溢出；OF标志只对带符号数运算有意义。
    运算溢出：OF=1
    运算没有溢出：OF=0

## Slide 105: 三、标志寄存器
最基本的5种运算结果标志：
  ④SF：符号标志，记录运算结果的符号。
    为运算结果的最高位
    运算结果为正数时，SF=0，为负数SF=1。（无溢出）
⑤PF奇偶标志：反映运算结果中“1”的个数的奇偶性
  当结果操作数中“1”的个数为偶数：PF=1
  当结果操作数中“1”的个数为奇数：PF=0。

## Slide 106: 三、标志寄存器（举例）
MOV AL，80H；80H→AL
ADD AL，80H；（AL）+（80H）→AL
ZF=1
CF=1
OF=1
SF=0
PF=1
执行结果：（AL）=00H；

## Slide 107: 4.5 浮点运算及运算器
浮点加减运算
浮点乘法运算
浮点除法运算
浮点运算器
一
二
三
四

## Slide 108: 浮点数运算方法
X = Mx × 2Ex Y = My × 2Ey
X+Y？
X-Y？
X*Y？
X÷Y？
运算 | 预处理 |  | 阶码 | 尾数 | 结果
加法 | 0操作数检查 | 对阶 | - | 加法 | 规格化、舍入
减法 | 0操作数检查 | 对阶 | - | 减法 | 规格化、舍入
乘法 | 0操作数检查 | - | 加法 | 乘法 | 规格化、舍入
除法 | 0操作数检查 | - | 减法 | 除法 | 规格化、舍入

## Slide 109: 一、浮点加减运算
假设计算9.97×101＋4.53×10-1
小数点对齐
算法一：
9.97×101＋4.53×10-1
＝ 9.97×101＋0.0453×101
＝（9.97＋0.0453）×101
＝ 10.0153×101
＝ 1.00153×102
算法二：
9.97×101＋4.53×10-1
＝ 997×10-1＋4.53×10-1
＝（997＋4.53）×10-1
＝ 1001.53×10-1
＝ 1.00153×102
结果一致
实际上：数据存储和计算都要受到计算机物理部件的处理位数的限制，超出部分全部丢失

## Slide 110: 一、浮点加减运算
假设浮点数的尾数部分有效数值只能保存3位
算法一：
9.97×101＋4.53×10-1
＝ 9.97×101＋0.04×101
＝（9.97＋0.04）×101
＝ 10.01×101
＝ 1.001×102
＝ 1.00×102
算法二：
9.97×101＋4.53×10-1
＝ 7.00×10-1＋4.53×10-1
＝（7.00＋4.53）×10-1
＝ 11.53×10-1
＝ 1.153×100
＝ 1.15×100
结果不一致
原因：有效数值部分9.97进行了左移操作，使得有效数值的高位数字全部舍弃了，从而导致计算结果偏差较大。
处理：选择误差小的那一种方法（算法一）

## Slide 111: 一、浮点加减运算
假设两个浮点数X和Y
对齐小数点时，要使得阶码小的那个数变得与阶码大的那个数的阶码相等；然后对尾数（有效数位）做加减运算。

## Slide 112: 浮点加减运算步骤
（1）0操作数检查：以尽可能的简化操作。
（2）对阶：
目标是：对齐小数点
原则是：小阶对大阶
  求阶差ΔE=EX-EY，若ΔE≠0，即EX≠EY时需要对阶。
  若ΔE>0，则EX>EY，MY每右移一位，EY+1，直至 EY=EX 。
  若ΔE<0，则EX<EY，MX每右移一位，EX+1，直至EX=EY 。
（3）尾数相加减

## Slide 113: 浮点加减运算步骤
（4）结果规格化：尾数运算的结果可能出现两种非规格化情况：
  尾数溢出：需要右规（1次），即尾数右移1位，阶码＋1
  |尾数| <2-1：需要左规，即尾数左移1位，阶码－1，左规可能多次，直到尾数变为规格化形式。
  先判断是否溢出，如果没有，再判断是否有前导零
（5）舍入：可采用截断法、0舍1入法、末位恒置1。
有前导零

## Slide 114: 一、浮点加减运算
IEEE 754标准规定了4种可选的舍入模式：
  ①向上舍入（总是朝+∞）：为正数时，只要多余位不全为0，就向最低有效位进1；为负数时，则采用简单的截断法。
  ②向下舍入（总是朝－∞）：为正数时，只要多余位不全为0，就简单地截尾；为负数时，则向最低有效位进1。
  ③向0舍入：即朝数轴的原点方向舍入，就是无论正数还是负数，都采用简单的截尾，从而使得绝对值总是变小。这种方法容易累积误差。

## Slide 115: 一、浮点加减运算
IEEE 754标准规定了4种可选的舍入模式：
  ④就近舍入：即舍入到最接近的数，就是通常的“四舍五入”。多余位=R1R2……Rn
    当R1=0：截尾（即舍去）；
    当R1=1,且R1R2…Rn不全为0：向最低有效位进1；
    当R1R2……Rn=10……0：即等于一半（中点），则若最低有效位为0就截尾，若最低有效位为1就进1，以使得最低有效位总是为0。

## Slide 116: 浮点加减运算流程

## Slide 117: 例：12位浮点数，阶码4位，包含1位阶符，尾数8位，包含1位数符，用补码表示，阶码在前，尾数（包括数符）在后，已知： X=（-0.1001011）×2001 Y=0.1100101×2-010 求Z=X+Y。
解： [X]浮 = 0，001 1.0110101
[Y]浮 = 1，110 0.1100101
（1）对阶
  ΔE=EX-EY=[EX]补+[-EY]补 = 00，001+00，010 = 00，011
  ΔE=3>0，将MY右移3位，EY加3：
  [Y]浮 = 0，001 0.0001100 （101）
一、浮点加减运算

## Slide 118: 一、浮点加减运算
（2）尾数相加： [MZ]补 = 1.1000001（101）
（3）结果规格化：无溢出，左规一位：
  [MZ]补 = 1.0000011（01）
  [EZ]补 = 00，001 + 11，111= 00，000
（4）舍入：按照0舍1入法，尾数多余位舍去
结果为：[X+Y]浮 = 0，000 1.0000011

## Slide 119: 二、浮点乘法运算
假设两个浮点数X和Y：

## Slide 120: 浮点乘法运算步骤
（1）0操作数检查
（2）阶码相加：阶码相加可以采用补码或者移码的定点整数加法，同时对相加结果判溢：
  发生正溢出：则需报告溢出；
  发生负溢出：则将结果置为机器零。
（3）尾数相乘
（4）结果规格化：可能需要左规1位
（5）舍入处理：尾数相乘的结果长度是尾数长度的两倍，必须对低位舍入。

## Slide 121: 浮点数乘法运算流程

## Slide 122: 二、浮点乘法运算（举例）
一浮点数表示格式为：10位浮点数，阶码4位，包含1位阶符，用移码表示，尾数6位，包含1位数符，用补码表示，阶码在前，尾数（包括数符）在后，已知：
X=（-0.11001）×2011 Y=0.10011×2-001 ，求Z=X·Y要求阶码用移码计算，尾数用补码Booth算法计算。
解：按照浮点数的格式分别写出它们的表示形式，为计算方便，阶码采用双符号位移码，尾数采用双符号位补码：
[X]浮 = 01，011 11.00111
[Y]浮 = 00，111 00.10011

## Slide 123: 二、浮点乘法运算（举例）
阶码相加
[EZ]移=[EX]移+[EY]补
=01,011 + 11,111
=01,010 无溢出
[EZ]移 =1，010
尾数相乘
采用补码Booth算法计算[MX ·MY]补：
[MX]补 = 11.00111
[MY]补 = 0.10011
[-MX]补= 00.11001
[MZ]补= 1.10001 00101

## Slide 124: 二、浮点乘法运算（举例）
结果规格化
MZ左规一次得：[MZ ]补= 1.00010 01010
EZ减1得：
[EZ]移 = 01，010 + 11，111 =01，001
舍入
对尾数MZ进行0舍1入，最后得
[Z]浮 = 1，001 1.00010

## Slide 125: 三、浮点除法运算
假设两个浮点数X和Y：

## Slide 126: 浮点数除法运算步骤
（1）0操作数检查
  当除数为0，则报告除法出错，或者结果（商）无穷大；当被除数为0，则商为0。
（2）阶码相减
  阶码相减的结果也可能溢出：
    发生正溢出：则需报告浮点数溢出；
    发生负溢出：则将结果置为机器零。
（3）尾数相除
（4）结果规格化
（5）舍入处理

## Slide 127: 浮点数除法运算流程

## Slide 128: 三、浮点除法运算（举例）
一浮点数表示格式为：10位浮点数，阶码4位，包含1位阶符，用移码表示，尾数6位，包含1位数符，用补码表示，阶码在前，尾数（包括数符）在后，已知：
X=（-0.11001）×2011 Y=0.10011×2-001 ，求Z=X÷Y。要求阶码用移码计算，尾数用原码加减交替除法计算。
按照浮点数的格式分别写出它们的表示形式为：
[X]浮 = 1，011 1.00111
[Y]浮 = 0，111 0.10011
阶码相减
[EZ]移 = [EX]移 +[-EY]补
= 01，011 + 00，001
= 01，100

## Slide 129: 三、浮点除法运算（举例）
尾数相除
采用原码加减交替法计算|MX| ÷|MY|：
|MX| = 00.11001
|MY| = 00.10011
[-|MY|]补 = 11.01101
|MZ| =|MX| ÷|MY|
= 1.01010

## Slide 130: 三、浮点除法运算（举例）
结果规格化
由于|MX| >|MY|，所以|MZ|>1，必须右规一位，得|MZ| = 0.10101 0
EZ加1得：[EZ]移 = 01，100 + 00，001
= 01，101
舍入
对|MZ|进行0舍1入，得|MZ| = 0.10101
[MZ]原 = 1.10101 [MZ]补 = 1.01011
最后：[Z]浮 = 1，101 1.01011

## Slide 131: 四、浮点运算器

## Slide 132: 四、浮点运算器
浮点运算复杂程度远远大于定点运算。
根据性能要求和需要来确定是否设置浮点运算器。
在没有浮点运算器的机器中，基于一定的定点运算部件，可以按照上述浮点运算的算法用软件来实现。这种方法速度较慢。
浮点运算器由两个松散连接的定点运算部件组成：阶码运算部件和尾数运算部件。
  阶码运算部件要求具有加减运算和+1、-1的功能
  尾数运算部件要求具有加减乘除四则运算和移位的功能。

## Slide 133: 4.6 浮点运算器举例
80X87算术协处理器
浮点运算流水线
一
二

## Slide 134: 一、 80X87算术协处理器
算术协处理器是一个特殊用途的微处理器，专门是为有效地执行算术或超越函数的运算而设计的。
微处理器截取和执行常规指令系统中的指令，而协处理器只截取和执行协处理器指令。协处理器指令实际上是换码（ESC）指令，微处理器使用这些指令为协处理器产生一个内存地址，使得协处理器可以执行协处理器指令

## Slide 135: 80387的主要性能和结构
  80387的性能
    可与配套的CPU芯片异步并行工作
    支持多种数据类型
    具有高性能的80位字长的体系结构
    具有出色的内部出错管理功能，能检测出6种错误
    可在80386/80486微机系统的两种工作模式下运行
    扩展了80386/80486的指令系统

## Slide 136: 80387支持的7种数据类型及其格式
数据类型 | 数据格式 | 说明
单字整数（16位整数） |  | 二进制补码
短整数（32位整数） |  | 二进制补码
长整数（64位整数） |  | 二进制补码
短实数（32位浮点数） |  | 单精度浮点数
长实数（64位浮点数） |  | 双精度浮点数
临时实数（80位浮点数） |  | 临时浮点数
十进制数串（80位） |  | 18位BCD码
S | 31位
S | 63位
S | 阶码（8位） | 尾数（23位）
S | 阶码（11位） | 尾数（52位）
S | 阶码（15位） | 尾数（64位）
S | （7位） | d17 d16 … d1 d0
S—符号位；3种浮点数均符合IEEE754标准，即阶码的底为2，阶码值用移码表示，尾数用原码表示
S | 15位

## Slide 137: 80387的主要性能和结构
80387的结构：分为两个单元。
  控制单元（Control Unit，CU）将协处理器连接到微处理器系统数据总线上。微处理器和协处理器均监视指令流，如果为ESC指令，则由协处理器予以执行。
  数字执行单元（Numeric Execution unit，NEU）负责执行所有协处理器指令。
    NEU中有一个由8个80位寄存器构成的堆栈，用于存储算术指令的操作数和结果。
    NEU中还包含状态寄存器、控制寄存器、标记寄存器和异常指针寄存器。
    FSTSWAX指令是协处理器允许通过AX寄存器和微处理器直接通信的唯一指令。

## Slide 138: 80387内部结构框图

## Slide 139: 寄存器堆栈
80387包含8个寄存器，每个为80位宽，它们首尾相接，组成一个“先进后出”的寄存器堆栈。这些堆栈寄存器中总是包含一个80位的扩展精度浮点数。数据只有驻留在内存时才可能是任何其他格式。当数据从内存中移到协处理器的寄存器堆栈中时，协处理器将这些带符号的整数、BCD数、单精度或双精度数转换为扩展精度浮点数。
8个寄存器编号为0-7，处于栈顶的寄存器称为栈顶寄存器，它的编号由状态寄存器的TOP字段指出。在协处理器指令中，用ST表示栈顶寄存器，用ST（i）（i=1-7）访问相对于栈顶寄存器偏移量为i的寄存器，即i是偏移量，而不是寄存器实际的编号。

## Slide 140: 状态寄存器
状态寄存器反映协处理器所有指令的运行情况。
只在80187以上的更高型号中使用

## Slide 141: 状态寄存器
  B 忙位（busy bit）表明协处理器正忙于执行一项任务，通过检测状态寄存器或者使用FWAIT指令均可测试忙位。由于较新的协处理器自动与微处理器同步，所以在执行其他协处理器任务之前不必测试忙标志。
  C3～C0 条件码位(condition code bit），表明了协处理器的条件。
  TOP 栈顶（top-of-stack，ST）位表示当前寻址为栈顶的寄存器，通常是寄存器ST（0）。
  ES 错误汇总（error summary）位，当任何一个非屏蔽的错误位（PE、UE、OE、ZE、DE或IE）被置位时，则ES被置位。在8087协处理器中该位也可引起协处理器中断。但从80187开始，不再有协处理器中断。

## Slide 142: 状态寄存器
  SF 堆栈标志（stack flag）位用于区分堆栈上溢和下溢的非法操作。当该位被置1时，再根据标志位B9（C1）来区分上溢和下溢两种情况。
  PE 精度错误（precision error）表明结果或操作数超过了设定的精度范围。
  UE 下溢错误（underflow error）表明一个非0的结果太小，以致于不能用由控制字选择的当前精度来表示。
  OE 上溢错误（overflow error）表明结果太大而不能被表示出来，如果此错误被屏蔽，则协处理器对上溢错误就会产生一个无穷大。

## Slide 143: 状态寄存器
  ZE 被零除错误（zero error）表明当被除数是非无穷大和非零时，除数是零。
  DE 非规格化操作数错误（denormalized error）表明至少有一个操作数是非规格化的。
  IE 非法操作错误（Invalid error）表明堆栈有上溢或下溢错误，是不确定的形式（0÷0、+ 和-等），或者使用了NAN作为操作数。此标志表明诸如对负数开平方等类似的错误。

## Slide 144: 状态寄存器
FSTSW指令：访问状态寄存器，状态寄存器→内存字单元
FSTSW AX：状态寄存器中的内容→微处理器的AX寄存器中
协处理器和微处理器之间的通信：
  80187和80287：通过I／O端口00FAH～00FFH实现
  80387～Pentium4：通过I／O端口800000FAH～800000FFH实现

## Slide 145: 控制寄存器
控制寄存器包括精度控制、舍入控制和无穷大控制，它也可以屏蔽或者不屏蔽与状态寄存器最右边6位对应的异常位。FLDCW指令用于给控制寄存器赋值。
控制寄存器中各位及各个组合位的功能：
  IC 无穷大控制（infinity control）
  RC 舍入控制（rounding control）
  PC 精度控制（precision control）
  Exception Masks 异常屏蔽字段

## Slide 146: 80387控制寄存器

## Slide 147: 标记寄存器
标记寄存器（tag register）：特征寄存器；
  表明堆栈中每个寄存器内容的状态特征
  TAG（i）：2位，表示ST（i）的状态。
  TAG（i）=00～11：正确数据、数据为0、数据非法、无数据
通过程序查看标记寄存器的唯一方法是使用FSTENV、FSAVE或FRSTOR指令来存储协处理器操作环境。其中每条指令均可将标记寄存器与其他协处理器数据一起存储。

## Slide 148: 标记寄存器

## Slide 149: 二、浮点运算流水线
流水线原理：把输入的任务分割为一系列的子任务，使各子任务能在流水线的各个阶段并发地执行。将任务连续不断地输入流水线，从而实现了子任务的并行。
流水处理大幅度地改善了计算机的系统性能，是在计算机上实现时间并行性的一种非常经济的方法。

## Slide 150: 二、浮点运算流水线
Pentium浮点流水线
  ①由预取PF、首次译码D1、二次译码D2、取操作数EX、首次执行X1、二次执行X2、浮点寄存器写入WF和出错报告ER共8个操作步骤组成。
  ②由浮点接口、寄存器组及控制部件FIRC、浮点指数功能部件FEXP、浮点乘法部件FMUL、浮点加法部件FADD、浮点除法部件FDIV以及浮点舍入处理部件PFRND共7个部件组成。

## Slide 151: 二、浮点运算流水线
Pentium浮点流水线
  ③浮点的取数、加减法、乘法和比较等“基本”操作，采用了新的算法并用硬件来实现，其执行速度是80486的10倍多，允许单周期通过，即能以每个时钟执行一条浮点指令的速度来执行。
  ④配置了直接支持3倍精度浮点计算的部件，极大地简化了微体系结构，并明显地改进了浮点部件的性能。

## Slide 152: 二、浮点运算流水线
Pentium浮点流水线
  ⑤基于NetBurst微架构的Pentium4实现了被称作为流SIMD扩展2（SSE2）的144条新SIMD指令，这些新指令支持128位的SIMD整数操作和128位SIMD双精度浮点操作。
  ⑥Core构架拥有2个浮点执行单元同时处理向量和标量的浮点运算，其中一个浮点单元负责加减等简单的处理，而另一个浮点单元则负责乘除等运算。Core构架对浮点性能的改进效果是显而易见的。

## Slide 153: 本章小结
定点机器数的加减法运算：通过补码来实现
  补码的加减运算规则使得计算机中的减法转化为加法来运算，方便了硬件设计。
定点机器数的乘法运算
  乘法运算：原码一位乘法
  乘法器件可以采用基于串行乘法算法的乘法器，也可以采用高速的阵列乘法器。
定点机器数的除法运算
  除法运算：原码恢复余数除法、原码加减交替法
  除法的硬件实现中，陈列除法器大大地提高除法运算的速度。
浮点数的运算也均由定点数的运算复合而成。浮点运算器由阶码运算部件和尾数运算部件两部分构成。
本章重点为定点数和浮点数的运算方法。

## Slide 154: 作业
P157：1，2（1），8（1），16

## Slide 155
The End !