## Slide 2: 第七章 控制器
控制器的组成及指令的执行
7.1
数据通路和指令的执行过程
7.2
硬布线控制器
7.3
微程序控制器
作业
7.4

## Slide 3: 7.1控制器的组成及指令的执行
控制器
一
三
二
控制器的组成
基本的计算机组成和功能
时序系统与控制方式

## Slide 4: 一、基本的计算机组成和功能
冯·诺依曼体系结构计算机
普林斯顿结构
AB：CPU或总线主设备→存储器或IO设备（单向）
DB：各部件之间（双向）
CB：包含许多不同的控制信号线和状态信号线（单/双向））

## Slide 5: 一、基本的计算机组成和功能
冯·诺依曼结构特征
  程序和数据共同存储在同一个存储器
  一套地址总线与数据总线
  存储器瓶颈
典型的冯·诺依曼体系结构的CPU
  Intel微处理器
  ARM7
  MIPS处理器

## Slide 6: 一、基本的计算机组成和功能
哈佛结构：

## Slide 7: 一、基本的计算机组成和功能
哈佛结构特征
  程序和数据分开存储：两个存储器
  两套地址总线与数据总线
  指令和数据宽度可以不同
典型的哈佛结构的CPU
  PIC系列、MC68系列、Z8系列、AVR系列
  ARM9、ARM10和ARM11
  51单片机：改进型哈佛结构（指令和数据存储器分时复用同一条总线）
Notes: PIC16芯片的程序指令是14位宽度，而数据是8位宽度
Microchip公司的PIC系列芯片，还有摩托罗拉公司的MC68系列、Zilog公司的Z8系列、ATMEL公司的AVR系列和安谋公司的ARM9、ARM10和ARM11，51单片机也属于哈佛结构

## Slide 8: 一、基本的计算机组成和功能
现代很多CPU：改进型哈佛结构
  外部是冯·诺依曼结构，单总线，内部的Cache则采用数据和指令Cache分离的形式设置
  两者有效结合
本课程研究对象：冯·诺依曼体系结构的SISD的电子数字计算机
实现MIPS CPU的实验：采用哈佛结构
Notes: PIC16芯片的程序指令是14位宽度，而数据是8位宽度
Microchip公司的PIC系列芯片，还有摩托罗拉公司的MC68系列、Zilog公司的Z8系列、ATMEL公司的AVR系列和安谋公司的ARM9、ARM10和ARM11，51单片机也属于哈佛结构

## Slide 9: CPU的基本功能
指令控制：确保计算机指令按程序的顺序执行。
操作控制：一条指令的功能通常有若干个操作信号（微操作）组合起来实现，CPU控制这些微操作的产生、组合、传送和管理。
时间控制：使各种微操作和指令的执行严格按照时间序列进行。
数据加工：由运算器对数据进行算术运算和逻辑运算。

## Slide 10: 一、基本的计算机组成和功能
CPU：实际上就是一个复杂的有限状态机。
设计CPU的过程：就是确定它所具有的所有状态，及其对应的微操作
确定的依据：指令系统

## Slide 11: 一、基本的计算机组成和功能
指令的执行可分为：
  取指令周期：从存储器中取出一条指令，并对该指令的操作码译码；
  执行周期：执行该指令。
译码可能并不对应任何状态，它只是取指令结束后到各条指令的执行周期之间的一个多路选择。

## Slide 12: 7．1．2 控制器的组成
控制器的功能：从存储器中取指令、对指令译码、产生控制信号并控制计算机系统各部件有序地执行，从而实现这条指令的功能。
具体：
  ①取指令
  ②分析指令
  ③执行指令
  ④中断处理和响应特殊请求
二、控制器的组成

## Slide 13: 7．1．2 控制器的组成
控制器的组成：
1.专用寄存器：
  ①程序计数器（PC）：存放指令地址
    顺序执行时，由PC+1产生下一条指令的地址
    遇到转移指令时，转移地址PC作为下一条指令的地址。
  ②指令寄存器（IR）：存放机器指令码
  ③地址寄存器（AR）：用于存放CPU访问存储器或者IO设备的地址码。
  ④数据寄存器（DR）：用于存放CPU访问存储器或者IO设备的数据。
二、控制器的组成

## Slide 14: 7．1．2 控制器的组成
2.指令译码器：对指令的操作码进行译码，以识别该指令所要求的操作。
3.操作控制信号形成部件：根据指令的操作码以及时序信号，产生取出指令和执行这条指令所需的各种操作控制信号，以便正确地建立数据通路，完成取出指令和执行指令的控制。分为：
  硬布线控制器：主要由组合逻辑电路构成
  微程序控制器：主要由存储逻辑电路构成
二、控制器的组成

## Slide 15: 7．1．2 控制器的组成
4.时序信号产生器：负责提供时钟信号和机器周期信号，以规定每个操作的时间。包括：
  脉冲源：产生一定频率的脉冲信号，为整个计算机提供基准时钟信号。
  启停线路：负责控制时钟脉冲的送出与封锁，从而实现计算机的启动与停止。
  时序信号产生及其控制部件：以脉冲源为基准，产生不同的计算机所对应的多级时序信号，用以控制计算机的每一步微操作。
二、控制器的组成

## Slide 16
二、控制器的组成

## Slide 17: 三、时序系统与控制方式
计算机中的时序信号
1
时序系统
2
控制方式
3

## Slide 18: 1、计算机中的时序信号
指令周期：是指计算机从内存取出一条指令并完成该指令的执行所需要的时间。
  不同指令的指令周期是不相同的。
  一个指令周期可能由若干个机器周期组成。
机器周期：又称为CPU周期，用于完成1次内存的读或写操作，或者1次ALU的运算，或者1次总线传送
  一般规定为CPU与内存交换1次信息（读或写内存）所需要的时间。
  一个机器周期的功能需要多个时钟周期完成。
时钟周期：又称为节拍，是指CPU执行一个微操作命令（即控制信号）的最小时间单位，也即T周期。

## Slide 19: 1、计算机中的时序信号
指令周期、机器周期、时钟周期的关系（多周期CPU）

## Slide 20: 1、计算机中的时序信号
三级时序信号

## Slide 21: 2、时序系统
①时序脉冲发生器
  根据时钟产生一定频率的各种同步信号（M、T、P）作为整个机器工作的时序信号；
  机器周期M：通常用访问一次主存取指或取数据的时间来作为机器周期的基本时间。
  节拍T：按照数据通路与控制方式来决定机器周期中的节拍数。
  工作脉冲P：每个节拍1～2个。
  控制器的时钟输入实际上是节拍脉冲序列，其频率即为机器的主频。

## Slide 22: 2、时序系统

## Slide 23: 2、时序系统
②启停控制电路
  保证在适当的时刻准确可靠地开启或封锁计算机工作时钟，以控制微操作命令序列的产生或停止，从而启动或停止计算机的运行。

## Slide 24: 3、控制方式
讨论的问题：一条指令有几个机器周期？每个机器周期又有几个节拍？
定义：对于不同的微操作控制信号序列如何定时及同步，并将信号序列衔接起来，从而保证计算机各部件有节奏地依次执行规定的各种操作。

## Slide 25: 3、控制方式
同步控制方式：统一节拍法
  又称为固定时序控制方式或无应答控制方式。
  以微操作序列最长的指令为标准，确定控制微操作运行的时钟周期数（节拍数）。控制器产生统一的、顺序固定的、周而复始的机器周期信号和节拍。
  优点：电路简单，
  缺点：运行速度慢。

## Slide 26: 3、控制方式
异步控制方式：分散节拍法
  异步控制方式又称可变时序控制方式或应答控制方式。每条指令需要多少节拍，就产生多少节拍；当指令执行完毕，发出回答信号；控制器收到回答信号时，才开始下条指令的执行。采用不定长机器周期。
  优点：指令的运行效率高；
  缺点：控制器的电路比较复杂。
  异步控制方式在计算机中得到广泛的应用。例如CPU对内存的读写；I/O设备与内存的数据交换等都采用异步控制方式，以保证高速度的执行。

## Slide 27: 3、控制方式
③ 联合控制方式：延长节拍法或者时钟周期插入
  把同步控制方式和异步控制方式结合使用的一种方式。
  大部分指令安排在统一的机器周期内完成，即同步控制；而将较少数特殊指令，或微操作序列过长或过短，或微操作时间难以确定的，采用异步控制来完成。

## Slide 28: 3、控制方式
③ 联合控制方式：延长节拍法或者时钟周期插入
  延长节拍法：大多数机器周期采用相同的基本节拍数，若某个机器周期无法完成该周期的全部微操作，则可延长节拍。
  时钟周期插入：大多数机器周期采用相同的时钟周期数，对于复杂操作的机器周期，则插入等待时钟周期。（ 例如8086CPU ）

## Slide 29: 3、控制方式
8086CPU延长机器周期的时序图

## Slide 30: 3、控制方式
③ 联合控制方式：延长节拍法或者时钟周期插入
  现代计算机系统大多采用联合控制方式，其一般设计思想是，在功能部件内部采用同步控制方式，而在功能部件之间采用异步控制方式。
  优点：能保证一定的运行速度
  缺点：控制电路设计相对比较复杂。

## Slide 31: 7.2数据通路和指令的执行过程
计算机的系统结构主要取决于指令系统、机器字长等因素。
各部件间的数据通路设计，有两种方案：
第一种是在所有需要传送数据的部件之间创建一条直接通路，这种方案对于很小的计算机系统来说是可行的，但是如果所要设计的CPU的复杂度增加的话，用这种方案来设计数据通路将变得越来越不现实。（单周期CPU的简单方案）
第二种方案是在CPU内部创建一条总线，并且在各个部件之间使用总线来传递数据。（多周期CPU）

## Slide 32: 7.2数据通路和指令的执行过程
确定系统结构和建立数据通路的依据：指令系统中各种指令所需。
  1、分析指令系统的指令格式和各指令功能；
  2、确定系统结构（总线连接/直接连接、单周期/多周期）
  3、确定实现各条（或各类型）指令功能所需的部件；
  4、在部件之间建立数据通路；
  5、确定各条指令对应的控制信号。

## Slide 33: 7.2数据通路和指令的执行过程
简单计算机的数据通路设计
一
简单计算机指令的执行过程
二
MIPS单周期CPU数据通路设计
三
MIPS单周期CPU指令的执行过程
四

## Slide 34: 一、简单计算机的数据通路设计
简单模型机：
  8位机器字长；
  指令格式及寻址方式见第6章；
  采用总线形式连接各部件；

## Slide 35
简单计算机系统的结构
控制器

## Slide 36: 1、访存的数据通路：
存储器读操作：
①送地址到地址寄存器AR；
②发送存储器读信号，启动存储器读操作；
③将读出的数据从数据总线上接收至数据寄存器DR。
在1个CPU周期内完成

## Slide 37: 1、访存的数据通路：
存储器写操作：
①送地址到地址寄存器AR；
②送数据到DR，DR将数据送到数据总线；
③控制器发送存储器写信号，启动存储器写操作。
在1~2个CPU周期内完成

## Slide 38: 2、细化运算器部件
运算器内部结构：单总线结构
暂存器：DA1和DA2，程序员不可见
通用寄存器堆：程序员可见
运算部件内部结构图

## Slide 39: 3、简化总线接口部件（BIU）
简化后的简单计算机系统结构图
①省略了DR
②把片外的数据总线和CPU片内总线合并

## Slide 40: 4、简化结构图上访存数据通路：
存储器读操作：
①送地址到地址寄存器AR；
②读出数据
  控制器发送存储器读信号
  读出的数据从DB上接收至目的寄存器。
举例：取指令操作
在2个CPU周期内完成

## Slide 41: 4、简化结构图上访存数据通路：
存储器写操作：
①送地址到地址寄存器AR
②写数据：
  送数据到DB
  控制器发送存储器写信号，启动存储器写操作。
在2个CPU周期内完成

## Slide 42: 5、简化结构图上ALU的数据通路：
运算器的运算操作：
①送第一个数据到DA1或DA2
②送第二个数据到DA2或DA1
③运算：发送运算器功能选择信号，结果通过DB送目的部件。
在3个CPU周期内完成

## Slide 43: 二、简单计算机的指令执行过程
指令执行过程概述
(一)
典型指令的执行过程
(二)
计算机的工作过程
(三)

## Slide 44: （一）指令执行过程概述
一条指令的执行过程包括取指令、分析指令、执行指令三个步骤：
1、取指令
①指令在哪里？
③取到哪里？
②如何取？
指令在主存
读主存
指令在主存中的哪个单元？即指令地址=？
指令地址在PC中
取到IR中
总结：取指令就是以PC为地址读存储器，读出的指令送IR，PC自增1。

## Slide 45: （一）指令执行过程概述
2、分析指令：
①指令的功能？
②操作数在哪里？
对OP字段译码
对寻址方式码MOD译码
③指令含几个字？
由OP或者MOD字段决定
总结：分析指令就是控制指令译码器ID工作，产生识别指令OP和寻址方式的控制信号。

## Slide 46: （一）指令执行过程概述
②执行操作或处理
取指令剩余字；
根据寻址方式计算操作数的EA；
取操作数。
3、执行指令
①取操作数
根据指令功能执行：传送/计算/移位/转移等操作
总结：执行指令的具体操作取决于指令的功能与寻址方式。

## Slide 47: 模型计算机的系统结构

## Slide 48: （一）指令执行过程概述
以模型计算机为例，介绍取指令和执行指令两大阶段：
1、取指令
  ①送指令地址：PC的内容送到地址寄存器AR，同时PC的内容递增以指向下一条指令的地址；即PCAR, PC+1
  ②读取指令：控制器发出读控制信号，控制从存储器中读出这条指令；该指令通过数据总线送到指令寄存器IR；即RAM IR

## Slide 49: （一）指令执行过程概述
  ③指令译码：由指令译码器对IR中的指令其进行分析译码：首先判断该指令是什么指令，然后将判断结果信息传递给操作控制信号形成部件。
2、执行指令
  操作控制信号形成部件根据指令译码信息和时序信号，发出该指令所需的所有部件的带时间标志的控制信号序列，完成指令的执行。
  执行指令的具体操作与指令的功能有很大的关系，不同的指令，其执行指令阶段也是不同的。

## Slide 50: （二）典型指令的执行过程
假设存放在存储器中的二条指令内容为：
地址 | 机器码 | 助记符 | 功能
04H | 0101 0000 | ADD R0, 06H | (R0)+06HR0
05H | 0000 0110(立即数) |  | 
06H | 1000 0000 | JMP 04H | 04HPC
07H | 0000 0100(转移地址) |  | 

## Slide 51: 模型计算机的系统结构

## Slide 52: 典型指令的指令周期-ADD
1、ADD Rd, Data; (Rd)+DataRd
  加法指令：寄存器＋立即数存入寄存器
  寻址方式：源操作数为立即数寻址，目的操作数为寄存器（直接）寻址
  指令格式：
    OP=0101
  ADD R0，06H的机器码：
    50H、06H
  执行过程：
OP(4) | ×× | Rd(2)
Data |  | 

## Slide 53: ADD Rd, Data指令的执行过程
取指令：
  M1 (送存储器地址)： PCAR, PC+1
  M2 (读取指令并译码)：RAM IR ,指令译码
执行指令：
  M3（取源操作数－送地址）：PCAR, PC+1
  M4（取源操作数－读）：RAM DA1
  M5（取目的操作数）： RdDA2
  M6（计算并置结果）：DA1+DA2Rd
机器周期/CPU周期

## Slide 54: ADD R0, 06H；(R0)+06HR0指令的运行过程
取指令过程
0000 0100(04H)
①
②
①
0000 0100(04H)
0000 0101(05H)
②
②
②
②
②
0101 0000(50H)
①
②
②

## Slide 55: ADD R0, 06H；(R0)+06HR0指令的运行过程
执行指令过程
0000 0101(05H)
③
④
③
0000 0101(05H)
0000 0110(06H)
④
④
④
④
0101 0000(50H)
③
⑤
06H
⑤
R0
⑥
⑥

## Slide 56: 典型指令的指令周期-JMP
2、JMP ADDR; ADDRPC
  跳转指令：从当前指令跳转到目标处执行
  寻址方式：单操作数指令，操作数为直接转移地址，直接寻址
  指令格式：
    OP=1000
  JMP 04H的机器码：
    80H、04H
  执行过程：
OP(4) | ×× ××
ADDR | 

## Slide 57: JMP ADDR指令的执行过程
取指令：
  M1 (送存储器地址)：PCAR, PC+1
  M2 (读取指令并译码)：RAM IR ,J1#
执行指令：
  M3（取操作数－送地址）：PCAR, PC+1
  M4（取操作数－读）：RAM PC

## Slide 58: JMP 04H；04HPC指令的运行过程
取指令过程
0000 0110(06H)
①
②
①
0000 0110(06H)
0000 0111(07H)
②
②
②
②
②
1000 0000(80H)
①
②
②

## Slide 59: JMP 04H；04HPC指令的运行过程
执行指令过程
0000 0111(07H)
③
③
0000 0111(07H)
0000 1000(08H)
④
④
④
1000 0000(80H)
③
④
0000 0100(04H)

## Slide 60: 指令执行的流程图
取指令阶段
执行指令阶段

## Slide 61: （三）计算机的工作过程
计算机的工作过程即是循环往复的取指令、分析指令、执行指令的过程。
开机
上电
产生
Reset
信号
置PC为第一条指令的地址
取指令
分析指令
执行指令

## Slide 62: 三、MIPS单周期CPU的数据通路设计
1、分析指令格式和各指令功能
2、确定系统结构
3、确定所需功能部件
4、单周期CPU的设计与数据通路

## Slide 63: 1、分析指令格式和各指令功能
假设实现MIPS的核心指令子集（11条）：
  算术逻辑运算指令（R型）：add/sub/or/and/sltu
  算术逻辑运算指令（I型）：addi
  访存指令（ I型）： lw和sw
  转移类指令：跳转指令jr（R型），分支指令beq（I型），跳转指令jal（J型）

## Slide 64: MIPS核心指令子集：各指令功能
指令类型 | 指令 | 格式 | 功能
运算类 | add rd,rs,rt | R型 | （rs）+ （rt）→rd
 | addi rt,rs,imme | I型 | （rs）+ imme→rt
访存类 | lw rt, offset(rs) | I型 | mem[(rs)+offset]→rt
 | sw rt, offset(rs) | I型 | rt → mem[(rs)+offset]
转移类 | Jr rs | R型 | （rs）→PC
 | beq rs, rt, offset | I型 | If (rs=rt) PC+offset*4→PC
 | Jal label | J型 | （PC+4）→$31, {PC+4[31:28],addr,2’b00}→PC

## Slide 65: 1、分析指令格式和各指令功能
各类指令执行过程分析：
  取指令：根据PC从内存取出指令，PC+4→PC
  执行指令：
    首先根据指令字的字段，读取1~2个寄存器内容；
    再根据指令具体功能，做不同的操作：
      算术逻辑类指令：ALU运算，写寄存器
      访存指令：计算存储器地址（ALU运算），读存储器或者写存储器
      转移类指令：比较数据（ALU运算），PC+偏移量→PC

## Slide 66: 各类指令执行过程分析
指令类型 | 指令执行过程 |  |  |  | 
运算add （R型） | 取指令 | 读寄存器rs、rt | ALU执行+运算 | 写寄存器rd | 
运算addi （I型） | 取指令 | 读寄存器rs | ALU执行+运算 | 写寄存器rt | 
取数lw （I型） | 取指令 | 读寄存器 rs | ALU加运算EA=(rs)+offset | 读存储器 | 写寄存器rt
存数sw （I型） | 取指令 | 读寄存器 rs、rt | ALU加运算EA=(rs)+offset | 写存储器 | 
跳转js （R型） | 取指令 | 读寄存器 rs | 写PC |  | 
分支beq （I型） | 取指令 | 读寄存器 rs、rt | ALU减运算 EA=(PC)*4+offset | *写PC（有条件） | 
跳转jal （J型） | 取指令 | PC+4写寄存器$31 | 新地址写入PC |  | 

## Slide 67: 2、确定系统结构
（1）各部件间的数据通路设计，有两种方案：
  第一种是在所有需要传送数据的部件之间创建一条直接通路，这种方案对于很小的计算机系统来说是可行的，但是如果所要设计的CPU的复杂度增加的话，用这种方案来设计数据通路将变得越来越不现实。
  第二种方案是在CPU内部创建一条总线，并且在各个部件之间使用总线来传递数据。

## Slide 68: 2、确定系统结构
（2）CPU的单周期实现和多周期实现：
单周期CPU：每条指令均在一个时钟周期内完成。
  所有指令的执行时间等长：1个时钟周期，CPI=1
  时钟周期需要选择所有指令中的执行路径（时间）最长的那条指令为准。
    应该是lw指令的执行时间
多周期CPU：将指令的执行过程分解成一系列步骤，每个步骤占用一个时钟周期，即：
  每条指令的执行可占用多个周期；
  允许不同指令占用的周期数不同；
  一个功能单元可以在某个指令执行过程中共享。

## Slide 69: 2、确定系统结构
现代计算机并不采用单周期CPU设计方式，原因：效率太低。
CPU性能评价：最重要的是：CPU执行时间
CPU执行时间=程序的指令数×每条指令的时钟周期数（CPI）×时钟周期长度
  单周期CPU：CPI=1，但是时钟周期很长（最长指令）
  多周期CPU：虽然CPI≥1，但是时钟周期很短，且某些硬件部件可共享
多周期CPU的性能和硬件成本优于单周期CPU。
单周期CPU适用于简单指令系统。
多周期CPU适用于流水线。

## Slide 70: 2、确定系统结构
为实现MIPS的核心指令子集，我们选择：
（1）直接连接（无总线）；
（2）单周期CPU：
  所有指令都在一个时钟周期内完成；
  因此，部件不能共享；

## Slide 71: 3、确定所需功能部件
单周期CPU+直接连接：
  所有指令都在一个时钟周期内完成；
  因此，部件不能共享；
  需要部件：
    指令存储器及取指令部件；
    PC的自增与更新部件；
    寄存器堆部件及其读写电路；
    ALU部件；
    数据存储器及其读写电路；

## Slide 72: （1）指令存储器、PC及取指令部件
指令存储器：只读存储器；
PC：存放指令地址，取指令后自动增4；
为何没有IR？

## Slide 73: （1）指令存储器、PC及取指令部件
单周期CPU要求在每个时钟周期执行一条指令；
那么如何保证在指令执行过程中，指令代码保持不变？
添加寄存器PC_new：暂存PC自增值（PC+4）；
在指令周期（也就是时钟周期）clk的上跳沿，执行取指令操作，在clk下跳沿更新PC值。

## Slide 74: （2）寄存器堆部件及其读写电路
寄存器堆：
  32×32位寄存器，寄存器地址5位。
三端口寄存器：
  有2个读端口和1个写端口；
  能够同时读出2个寄存器的值，写入一个寄存器
  读出无须时钟，写入需要时钟

## Slide 75: （3）ALU部件
多功能运算器ALU：
  32位，具有算术运算、逻辑运算、比较置数、移位运算等多种功能；
  能够产生运算结果的标志；
  组合逻辑电路：无须时钟信号
标志寄存器：
  保存运算结果的标志；
  时序逻辑：置入时需要时钟

## Slide 76: （4）数据存储器及其读写电路
因为单周期，所以部件无法共享，包括存储器
  在一个时钟周期中：既要读存储器实现取指令，又要读或写存储器，完成取数指令或者存数指令
  无法共享；
数据存储器：
  64×32位
  没有读信号，始终读出数据
  但读出时钟需要比指令存储器的clk晚或者频率高；
  但写入需要有写信号和写时钟；

## Slide 77: 4、单周期CPU的设计与数据通路
(1)R型指令（运算类指令）
(2)I型指令（访存指令、立即数运算指令）
(3)转移指令（I型分支指令、R型/J型跳转指令）
均从3个方面考虑：
  部件的设置
  数据通路的建立
  控制信号

## Slide 78: （1）R型指令（运算类指令）-数据通路
指令格式与编码：
R型指令 | 字段 | OP | rs | rt | rd | shamt | func | 功能描述
 | 位数 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 
add rd,rs,rt |  | 0 | rs | rt | rd | 0 | 32 | rs-rt→rd
sub rd,rs,rt |  | 0 | rs | rt | rd | 0 | 34 | rs-rt→rd
and rd,rs,rt |  | 0 | rs | rt | rd | 0 | 36 | rs&rt→rd
or rd,rs,rt |  | 0 | rs | rt | rd | 0 | 37 | rs¦¦rt→rd
sltu rd,rs,rt |  | 0 | rs | rt | rd | 0 | 43 | if rs<rt rd=1 else rd=0

## Slide 79: （1）R型指令（运算类指令）-数据通路
数据通路建立

## Slide 80: （1）R型指令（运算类指令）-部件
指令存储器：
  取指令：由PC提供地址，在时钟周期的上跳沿完成读操作；（也可以不受时钟控制，但是PC值在本周期内不能改变）
PC的控制：
  自增：通过加法器，+4运算，可以不受时钟控制
  更新：必须在时钟周期的下降沿完成（保证本周期内PC值不变）；
指令译码：
  不设置指令寄存器IR：why？
  读出的32位指令，分别将各字段送各数据通路部件：
    rs、rt、rd送寄存器堆；
    OP（6‘b000000）和func送译码控制单元译码。
因为在本周期内读出的指令不会改变

## Slide 81: （1）R型指令（运算类指令） -部件
寄存器堆：
  2个读端口：rs、rt指定读端口的地址；
  一个写端口：rd指定写端口的地址；
  2个读数据输出端口：直接送ALU的A和B端口；
  1个写数据输入端口：从ALU的运算结果输出端引入；
  写控制信号： Write_Reg
ALU：
  运算功能：8种；
  输入A和B：从寄存器堆的2个读端口接入(rs)、(rt)
  运算结果输出F：接寄存器堆的写数据端口

## Slide 82: （1）R型指令（运算类指令）-控制信号
R型指令的控制信号：
  ALU_OP：由指令译码产生；选择ALU的运算功能；
  Write_Reg：在时钟周期的下降沿有效；控制将ALU的运算结果写入rd指定的寄存器
指令 | func | ALU_OP | 操作
add rd,rs,rt | 100000 | 100 | 算术加
sub rd,rs,rt | 100010 | 101 | 算术减
and rd,rs,rt | 100100 | 000 | 逻辑位与
or rd,rs,rt | 100101 | 001 | 逻辑位或
sltu rd,rs,rt | 101011 | 110 | 小于置位

## Slide 83: （1）R型指令（运算类指令）-控制信号
R型指令的数据通路与执行过程：
以add rd,rs,rt（算术加：rs + rt→rd）为例：
  clk上升沿：启动指令存储器依据PC读出add指令；
  clk高电平持续期间：
    PC值加4并置入PC_new寄存器；
    指令译码：寄存器堆的读端口A、B分别以指令的rs字段和rt字段作为寄存器号，同时读寄存器，由R_Data_A和R_Data_B分别输出rs和rt寄存器的内容；译码和控制单元把func字段翻译成ALU的控制信号ALU_OP，ALU按ALU_OP控制信号所指定的操作类型，对这两个操作数进行加法操作。
  clk下降沿：
    将加法运算的结果写入由rd字段指定目的寄存器rd；
    根据运算结果置标志寄存器；
    用PC_new的内容更新PC值。

## Slide 84: （2）I型指令（访存指令、立即数运算）
指令格式与编码：
字段 | OP | rs | rt | imm | 功能描述
位数 | 6 | 5 | 5 | 16 | 
汇编助记符 | 编码 |  |  |  | 
addi rt, rs, imm | 001000 | rs | rt | imm | 算术加：rs + imm→rt
lw rt, offset(rs) | 100011 | rs | rt | offset | 取数：mem(rs +offset)→rt
sw rt, offset(rs) | 101011 | rs | rt | offset | 存数：rt →mem(rs +offset)

## Slide 85: （2）I型指令（访存指令、立即数运算）
指令类型 | 指令执行过程 |  |  |  | 
算术加addi（I型） | rs + imm→rt |  |  |  | 
 | 取指令 | 读寄存器rs | ALU加运算 | 写寄存器rt | 
取数lw （I型） | mem[(rs)+offset]→rt |  |  |  | 
 | 取指令 | 读寄存器rs | ALU加运算EA=(rs)+offset | 读存储器 | 写寄存器rt
存数sw （I型） | rt → mem[(rs)+offset] |  |  |  | 
 | 取指令 | 读寄存器rs、rt | ALU加运算EA=(rs)+offset | 写存储器 | 

## Slide 86: （2） I型指令（立即数运算指令） -部件
I型与R型运算指令有明显不同：
  没有rd寄存器，使用rt作为目的寄存器；
  源操作数有一个为立即数，位于指令的低16位。
增加部件：
  (1)设置一个二选一数据选择器：解决目的寄存器的可选性，控制信号为rd_rt_s：
    当rd_rt_s=0，将指令的rd字段送写地址W_Addr；
    当rd_rt_s=1，将指令的rt字段送写地址W_Addr。
    assign W_Addr = (rd_rt_s) ? rt : rd;

## Slide 87: （2） I型指令（立即数运算指令） -部件
I型与R型运算指令有明显不同：
  没有rd寄存器，使用rt作为目的寄存器；
  源操作数有一个为立即数，位于指令的低16位。
增加部件：
  (2)扩展16位的立即数imm为32位：设置控制信号imm_s来控制两种扩展：
    imm_s=1，符号扩展；
    imm_s=0，则0扩展。
assign imm_data=(imm_s) ?{{16{imm[15]}},imm} :{{16{1’b0}},imm};

## Slide 88: （2） I型指令（立即数运算指令） -部件
I型与R型运算指令有明显不同：
  没有rd寄存器，使用rt作为目的寄存器；
  源操作数有一个为立即数，位于指令的低16位。
增加部件：
  (3)设置二选一数据选择器：解决ALU的输入数据B端的数据选择,（控制信号为rt_imm_s）
    当rt_imm_s=0，将寄存器堆的B端口读出数据R_Data_B送ALU的B端
    当rt_imm_s=1，将扩展好的立即数imm_data送ALU的B输入端
  assign ALU_B = (rt_imm_s) ? imm_data :R_Data_B;

## Slide 89: （2） I型指令（立即数运算指令） -数据通路
添加了I型运算指令后的系统结构：

## Slide 90: （2） I型指令（立即数运算指令） -数据通路
添加了I型运算指令后的系统结构：
add rd,rs,rt执行的过程、发送的信号?
addi rt,rs,imme执行的过程、发送的信号?

## Slide 91: （2） I型指令（访存指令） -部件
在前述系统结构上，还需要添加：
  (1)添加数据存储器：
    存放指令访问的数据，哈佛结构；（为何不能和指令存储器共享同一个存储器？）
    读写控制信号Mem_Write：当Mem_Write=0时读存储器，当Mem_Write=1时写存储器。
    时钟clk的频率需要高于CPU主频；
  (2)数据存储器的地址来源：EA=rs+offset
    需要设置Offset的符号扩展部件（已设置）；
    共享ALU还是另单独设计一个地址加法器？共享ALU
    问题：ALU的B口数据多了一个来源；
    解决：使用多路选择器（已设置）
    将ALU的输出直接送存储器地址端口
    assign Mem_Addr = ALU_F

## Slide 92: （2） I型指令（访存指令） -部件
在前述系统结构上，还需要添加：
  (3)数据存储器读出的数据(lw指令)：Mem(rs+offset)→rt
    到哪去？写入寄存器堆（rt）
    问题：寄存器堆的写入数据多了一个来源
    设置寄存器的写地址选择器（已设置）和写数据选择器
    写数据选择器：
      alu_mem_s=0，则将ALU的输出送寄存器堆的写数据端口
      alu_mem_s=1，则将存储器的读出数据送寄存器堆的写数据端口
      assign W_Data=alu_mem_s ?M_R_Data :ALU_F;

## Slide 93: （2） I型指令（访存指令） -部件
在前述系统结构上，还需要添加：
  (4)数据存储器写入的数据(sw指令)：rt→mem(rs+offset)
    从哪来？寄存器堆（rt）
    将寄存器堆的B端口数据直接送至存储器的写数据端口
    assign M_W_Data = R_Data_B;

## Slide 94: （2） I型指令（访存指令） -数据通路

## Slide 95: （2） I型指令（访存指令） -数据通路
数据存储器：
  地址：由ALU计算得到的EA提供，接ALU的F端；
  写入的数据：由寄存器堆rt对应的读端口数据提供，接寄存器B口读出数据；
  读出的数据：送寄存器堆的写端口，写rt指定的寄存器
寄存器堆的多路选择器：
  需要设置2个多路选择器：
    寄存器写端口地址：指令的rd或者rt字段，二选一；
    寄存器写端口数据：ALU运算结果F或者存储器读出数据，二选一
立即数字段的符号扩展部件：
  由16位的立即数或者偏移量，扩展成32位，高16位填充符号位或者0；
  32位符号扩展数据送ALU的B端口进行计算；

## Slide 96: （2） I型指令（访存指令） -数据通路
ALU：
  B端口设置多路选择器：寄存器堆的读B端口数据或者符号扩展输出数据，二选一
指令译码：
  读出的32位指令，分别将各字段送各数据通路部件：
    rs、rt、rd送寄存器堆；
    Imme/offset送符号扩展部件；
    OP和func送译码控制单元译码。

## Slide 97: （2） I型指令（访存指令） -数据通路
分析addi rt, rs, imm（rs+imm→rt）指令的数据通路：
  clk的上升沿：启动指令存储器依据PC读出addi指令
  clk高电平持续期间：
    PC值加4并置入PC_new寄存器;
    指令译码：
      寄存器堆的读端口A以指令rs字段为地址读出寄存器内容输出到ALU
      指令的立即数imm字段经过符号扩展（控制信号imm_s=1），输出到ALU（控制信号rt_imm_s=1）
      与读出rs寄存器的内容相加；
  clk的下降沿：
    将ALU运算的结果写入寄存器rt（控制信号alu_mem_s=0），其地址由W_Addr根据指令的rt字段指定（控制信号rd_rt_s=1）。
    根据运算结果置标志寄存器
    用PC_new的内容更新PC值。

## Slide 98: （2） I型指令（访存指令） -数据通路
分析取数lw rt, offset(rs)（mem(rs +offset)→rt）指令的数据通路：
  clk的上升沿：启动指令存储器依据PC读出lw指令。
  clk高电平持续期间：
    PC值加4并置入PC_new寄存器；
    指令译码：
      寄存器堆的读端口A以指令的rs字段读出寄存器内容输出到ALU
      指令的偏移量offset字段经过符号扩展（控制信号imm_s=1），输出到ALU（控制信号rt_imm_s=1）；
      与rs寄存器的内容相加，结果送数据存储器地址；
      读存储器（控制信号Mem_Write=0）
  clk的下降沿：
    存储器读出的数据写入寄存器rt，其地址W_Addr由指令的rt字段指定（控制信号rd_rt_s=1）。
    同时用PC_new的内容更新PC值。

## Slide 99: （2） I型指令（立即数运算、访存指令） -控制信号
数据存储器的写信号Mem_Write；
寄存器的写信号Write_reg
三个多路选择器的选择信号；
符号扩展的控制信号；
ALU的运算选择信号；
信号 | R型指令 | addi rt,rs,imm | lw rt, offset(rs) | sw rt, offset(rs)
rd_rt_s | 0 | 1 | 1 | ——
imm_s | —— | 1 | 1 | 1
rt_imm_s | 0 | 1 | 1 | 1
alu_mem_s | 0 | 0 | 1 | ——
ALU_OP | *** | + | 100 | 100
Write_Reg | 1 | 1 | 1 | 0
Mem_Write | 0 | 0 | 0 | 1

## Slide 100: (3)转移指令（I型分支指令、J型和R型跳转指令）
R型指令 | 字段 | OP | rs | rt | rd | shamt | func | 功能描述
 | 位数 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 
jr rs |  | 0 | rs | 0 | 0 | 0 | 8 | 无条件跳转： rs → PC
I型指令 | 字段 | OP | rs | rt | offset |  |  | 功能描述
 | 位数 | 6 | 5 | 5 | 16 |  |  | 
beq rs, rt, label |  | 4 | rs | rt | offset |  |  | 相等转移：if(rs=rt) then PC+4+offset×4 →PC else PC+4→PC
J型指令 | 字段 | OP | address |  |  |  |  | 功能描述
 | 位数 | 6 | 26 |  |  |  |  | 
jal label |  | 3 | address |  |  |  |  | 无条件跳转：(PC+4) →$31, {(PC+4)高4位,address,0,0} →PC

## Slide 101: (3)转移指令（I型分支指令、J型和R型跳转指令）
指令类型 | 指令执行过程 |  |  | 
跳转（R型） Jr rs | rs→PC |  |  | 
 | 取指令 | 读寄存器 rs | 写PC | 
分支（I型） beq rs,rt,offset | If (rs=rt) PC+offset*4→PC |  |  | 
 | 取指令 | 读寄存器 rs、rt | ALU减运算 （比较） | 计算转移地址 *写PC（ZF=1）
跳转（J型） Jal Label | (PC+4) →$31, {(PC+4)高4位,address,0,0} →PC |  |  | 
 | 取指令 | PC+4写寄存器$31 | 新地址写入PC | 

## Slide 102: （3）转移指令 -分析
对于Jr指令：
  PC值的修改：多了一个选择——rs寄存器内容（A口读出数据）
对于beq指令：
  rs和rt的比较：使用ALU实现，置位ZF标志；
  相对转移的地址计算：需要一个新的加法器实现；
  Offset*4的实现：将符号扩展后的32位offset左移2位，需要一个移位器
  PC值的修改：除了自增4之外，多了一个选择——计算得到的相对转移地址（ZF=1时，转移地址→PC）
对于Jal指令：
  页面寻址方式：不需要单独部件，信号拼接即可得到跳转地址EA
  保存返回地址：PC_new写入$31，则寄存器写入地址与数据各多了一个选择
  PC值的修改：又多了一个选择——拼接得到的跳转地址

## Slide 103: （3）转移指令 -部件
新增部件：
  相对转移地址加法器；
  偏移量移位器；
  寄存器堆写端口的地址和数据的多路选择器：三选一
  PC更新的多路选择器：四选一
    自增：即PC+4（顺序指令）
    相对转移地址：PC+4+offset*4，即相对转移地址加法器的输出（分支指令）
    页面寻址的转移地址：拼接得到转移地址（J型跳转指令）
    寄存器转移地址：读出rs得到转移地址（R型跳转指令）

## Slide 104: （3）转移指令 -数据通路

## Slide 105: （3）转移指令 -部件
（相对转移）地址加法器：
  功能：加法
  输入数据：
    PC的新值（PC+4）
    16位offset经过符号扩展后的32位偏移量再左移2位的值；
  输出数据：加法结果，送PC的多路选择器
PC的多路选择器：
  四选一：由2位信号PC_s[1:0]选择；
    2’b00：PC的新值PC_New（=PC+4）;
    2’b01：寄存器读A端口数据输出（rs）；
    2’b10：地址加法器的输出（= PC+4+offset*4）；
    2’b11：页面寻址的拼接地址{PC[31:28],address,2’b00}

## Slide 106: （3）转移指令 -控制信号
转移类指令的控制信号：
  PC_s[1:0]：选择PC的更新值
信号 | R型指令 | addi | lw | sw | jr | beq | Jal
w_r_s | 00 | 01 | 01 | — | — | — | 10
imm_s | — | 1 | 1 | 1 | — | 1 | —
rt_imm_s | 0 | 1 | 1 | 1 | — | 0 | —
wr_data_s | 00 | 00 | 01 | — | — | — | 10
ALU_OP | *** | + | 100 | 100 | — | 101 | —
Write_Reg | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
Mem_Write | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
PC_s[1:0] | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | ZF=1:10 ZF=0:00 | 11

## Slide 107: 四、MIPS单周期CPU的指令执行过程
指令执行过程概述
(一)
典型指令的执行过程
(二)
计算机的工作过程
(三)

## Slide 108: （一）指令执行过程概述
一条指令的执行过程包括取指令、分析指令、执行指令三个步骤：
1、取指令
①指令在哪里？
③取到哪里？
②如何取？
指令在主存
读主存
指令地址=？
在PC中
单周期CPU：译码器
多周期CPU：IR
总结：取指令就是以PC为地址读存储器，读出的指令送IR或者指令译码器，PC自增。

## Slide 109: （一）指令执行过程概述
2、分析指令：
①指令的功能？
②操作数在哪里？
对OP字段译码
识别寻址方式
③指令含几个字？
确定是否要继续取指令第二字
总结：分析指令就是控制指令译码器ID工作，产生识别指令OP和寻址方式的控制信号。

## Slide 110: （一）指令执行过程概述
②执行操作或处理
取指令剩余字（如果需要的话）；
根据寻址方式计算操作数的EA；
取操作数。
3、执行指令
①取操作数
根据指令功能执行：传送/计算/移位/转移等操作
总结：执行指令的具体操作取决于指令的功能与寻址方式。

## Slide 111: （二）典型指令的执行过程
1、R型指令
2、I型访存指令
地址 | 机器码 | 汇编指令 | 功能
0040 0000H | 000000 01000 01001 10000 00000 100000 | L:add $s0,$t0,$t1 | ($t0)+($t1)$s0
0040 0004H | 100011 10000 10001 0000 0000 1100 1000 | lw $s1,200($s0) | mem[($s0)+200]$s1
0040 0008H | 101011 01011 10010 0000 0001 0010 1100 | sw $s2,300($t3) | $s2mem[($t3)+300]
0040 000CH | 000100 10000 10001 1111 1111 1111 1100 | beq $s0,$s1,L | If ($s0=$s1) PC+4+(-4)*4PC
0040 0010H | 000010 0000 0100 00 00 0000 0000 0000 00 | J L | {PC[31:28],address,2’b00} PC
3、I型分支指令
4、J型跳转指令

## Slide 112: 1、R型指令 -数据通路

## Slide 113: 1、R型指令 -执行过程
（1）根据PC从指令存储器取出指令，PC自增
  得到I_mem[PC]，（PC）+4
（2）译码及控制单元工作，置各控制信号状态；读寄存器值
  译码：若OP=000000，则置w_r_s=0，rt_imm_s=0，wr_data_s=0，Write_reg=1,再根据func置ALU_OP的编码。
  读寄存器rs、rt的值送ALU；
（3）ALU执行规定的运算操作
（4）ALU运算结果写入rd指向的寄存器。

## Slide 114: 1、R型指令 -举例：add $s0,$t0,$t1
助记符 | 指令格式（位） |  |  |  |  | 
 | 31..26 | 25..21 | 20..16 | 15..11 | 10..6 | 5..0
R型指令 | op | rs | rt | rd | shamt | func
add rd,rs,rt | 000000 | rs | rt | rd | 00000 | 100000
add $s0,$t0,$t1 | 000000 | 01000 | 01001 | 10000 | 00000 | 100000
func=100000：置ALU_OP=100，做算术加操作

## Slide 115: 1、R型指令 -举例：add $s0,$t0,$t1
彩色的线构成数据通路

## Slide 116: 2、I型访存指令 -数据通路

## Slide 117: 2、I型访存指令 -执行过程
（1）根据PC从指令存储器取出指令，PC自增
  得到I_mem[PC]，（PC）+4
（2）译码及控制单元工作，置各控制信号状态；读寄存器值
取数指令：lw(OP=100011)
  译码：置w_r_s=1,imm_s=1, rt_imm_s=1, wr_data_s=1, Write_reg=1, ALU_OP=100, Mem_write=0;
  读寄存器：rs的值送ALU;
（3）ALU执行算术加运算操作，计算EA；
存数指令：sw(OP=101011)
  译码：置imm_s=1,rt_imm_s=1, Write_reg=0, ALU_OP=100, Mem_write=1;
  读寄存器： rs的值送ALU，rt的值送数据存储器
取数指令lw：
（4）数据存储器执行读操作
（5）写入rt指向的寄存器
存数指令sw：
（4）数据存储器执行写操作

## Slide 118: 2、I型访存指令 -举例：lw、sw
助记符 | 指令格式（位） |  |  | 
 | 31..26 | 25..21 | 20..16 | 15.. 0
I型指令 | op | rs | rt | offset/imme
lw rt, offset(rs) | 100011 | rs | rt | offset
lw $s1,200($s0) | 100011 | 10000 | 10001 | 0000 0000 1100 1000
sw rt, offset(rs) | 101011 | rs | rt | offset
sw $s2,300($t3) | 101011 | 01011 | 10010 | 0000 0001 0010 1100
EA=(rs)+offset：ALU_OP=100，做算术加操作

## Slide 119: 2、I型访存指令 -举例：lw $s1,200($s0)
彩色的线构成数据通路

## Slide 120: 2、I型访存指令 -举例：sw $s2,300($t3)
彩色的线构成数据通路

## Slide 121: 3、I型分支指令 -数据通路(beq)

## Slide 122: 3、I型分支指令 -执行过程
（1）根据PC从指令存储器取出指令，PC自增
  得到I_mem[PC]，（PC）+4
（2）译码及控制单元工作，置各控制信号状态；读寄存器值
  译码：置imm_s=1,rt_imm_s=0, ALU_OP=101, Write_reg=0,Mem_write=0;
  读寄存器：rs、rt的值送ALU;
（3）ALU执行算术减操作，比较(rs)和(rt)，并修改ZF；地址加法器执行加法，计算转移目标地址
  ALU执行(rs)-(rt)操作，根据结果置ZF标志(=0，则置ZF=1，≠0，则置ZF=0)
  地址加法器执行(PC+4)+(offset*4)操作，计算转移目标地址
（4）根据ZF标志，选择PC+4(ZF=0)或者转移目标地址(ZF=1)修改PC值。

## Slide 123: 3、I型分支指令 -举例：beq $s0,$s1,offset
助记符 | 指令格式（位） |  |  | 
 | 31..26 | 25..21 | 20..16 | 15.. 0
I型指令 | op | rs | rt | offset/imme
beq rt,rs, offset | 000100 | rs | rt | offset
beq $s0, $s1,L | 000100 | 10000 | 10001 | 1111 1111 1111 1100
Offset的计算：当前指令的下一条指令与转移目标指令之间的偏移量（指令条数）；
譬如：L的地址是0040 0000H，而PC+4是0040 0010，偏移量是-10H，每条指令4B，即偏移指令条数是：-10H ÷4=-4，所以偏移量=-4,用16位补码表示= 1111 1111 1111 1100

## Slide 124: 3、I型分支指令 -举例：beq $s0,$s1,offset
不转移

## Slide 125: 3、I型分支指令 -举例：beq $s0,$s1,offset
转移

## Slide 126: 4、J型跳转指令 -数据通路(J L)

## Slide 127: 4、J型跳转指令 -执行过程
（1）根据PC从指令存储器取出指令，PC自增
  得到I_mem[PC]，（PC）+4
（2）译码及控制单元工作，置各控制信号状态；转移地址置PC
  译码：置PC_s=11, Write_reg=0,Mem_write=0;
  转移： {PC[31:28],address,2’b00} PC

## Slide 128: 4、J型跳转指令 -举例：J L
助记符 | 指令格式（位） | 
 | 31..26 | 25..0
J型指令 | op | address
J Label | 000010 | address
J L | 000010 | 00 0001 0000 0000 0000 0000 0000
address的计算：目标指令地址的第27位到第2位，即[27..2]；
譬如：L的地址是0040 0000H，address= 0000 0100 0000 0000 0000 0000 00 。
注意：J指令的转移目标地址必须与J指令本身在同一页面内（就是指令地址的高4位相等）。

## Slide 129: 4、J型跳转指令 -举例：J L

## Slide 130: （三）计算机的工作过程
计算机的工作过程即是循环往复的取指令、分析指令、执行指令的过程。
开机
上电
产生
Reset
信号
置PC为第一条指令的地址
取指令
分析指令
执行指令

## Slide 131: 作业
P347:3、5、8、20、21（1）

## Slide 132
The End !